## Slide 1: Workshop GeMA: orquestração e acoplamentos
Erwan Yann Renaut
13/07/2017

## Slide 2: Sumário
Estratégias de acoplamento
Princípios da orquestração no GeMA
Ferramentas de interação com a malha
  Estrutura da malha e dos dados no GeMA
  Manipulação do dado na malha (accessors)
  Operadores de I/O (load, save)
Transferência de dados entre 2 malhas
Integração de simuladores externos
  Conceitos
  Caso do Geoflux
Exemplo HM explicit two-way Geoflux x Geoflux

## Slide 3: Estratégias de acoplamento
Mechanical (M)
Hydraulic
(H)
Thermal
(T)
Chemical
(C)
(M)
(H)
(C)
(T)
Principais processos na indústria do petróleo

## Slide 4: HM Coupling strategies: One-way and Explicit two-way
P = P1 - P0
Run Hydraulic simulation
Run Mechanical simulation
P1
U1, 1
P0=P1
 0= 1
Print in Hydraulic global output
Nodal values in Hydraulic mesh
Element values in Mechanical mesh
Start with:
P0, U0, 0, Khy0
Print in Mechanical global output
U0=U1
One way HM simulation
P = P1 - P0
Run Hydraulic simulation
Run Mechanical simulation
P1
U1, 1
P0=P1
Khy0=Khy1
Print in Hydraulic global output
Nodal values in Hydraulic mesh
Element values in Mechanical mesh
Start with:
0, P0, Khy0, U0, 0
Print in Mechanical global output
0= 1
Explicit two way HM simulation
 0= 1
U0=U1

## Slide 5: TM Coupling strategies: One-way
T = T1 - T0
Run Thermal simulation
Run Mechanical simulation
T1
U1, 1
T0=T1
U0=U1
Print in Thermal global output
Nodal values in Thermal mesh
Element values in Mechanical mesh
Start with:
T0, U0, 0, Kth0
Print in Mechanical global output
 0= 1
One way TM simulation
Currently, the two-way coupling strategy for TM simulations is not enabled, since thermal models affected by the mechanical ones have not been implemented in this simulator.

## Slide 6: Executando uma Simulação no GeMA
Execução do script de orquestração
Físicas
function script()
end
Script de Orquestração
Dados do Modelo
Malha
Cond. de contorno
Propriedades
. . .
Método de Solução
Script de orquestração
. . .
GeMA
Resultados
Processos

## Slide 7: Script de Orquestração
Define a sequencia de processos a serem executados
Loop principal da simulação acoplada
Operações para um acoplamento:
  Carregar a malha a partir de um arquivo
  Preparar o dado para a simulação
  Rodar simulador interno/externo para física A
  Transferir dado entre 2 malhas
  Rodar simulador interno/externo para física B
  Escrever arquivo malha de saída
  Uso de rotinas auxiliares (ex: preparação input file)
Método de Solução
Resolvedores Numéricos
Físicas
Processos
function script()
end
Script de Orquestração

## Slide 8: Dados associados á malha
Id | u | T | q
5 | {0.02, 0.01} | 130 | 27
1
2
3
4
5
6
7
Var. Estado
Atributo Nó
7
Dados associados a nós
Id | P.I. | Phi
6 | 2 | 0.27
6 | 3 | 0.29
Atributo Pto. Gauss
1
2
4
5
6
3
3 * 6
Atributos associados a pontos de Gauss
1
2
3
4
5
6
7
Var. Estado “T” com Histórico de 4 níveis
t=3s
t=2s
t=1s
t=0s
T3
83
T2
95
T1
112
Id | u | T0 | q
5 | {0.02, 0.01} | 130 | 27
Histórico associado a nós da malha
Tipo de dados:
scalar
vector
tensor

## Slide 9: Dados associados á malha
Associar dado á malha
Save state
Accessors
mesh:saveNodeValueState('T', 'copy')
mesh:saveCellAttributeState('u', 'copy')
mesh:saveGaussAttributeState('sig', 'copy')
acc = mesh:nodeValueAccessor('T')
acc = mesh:cellAttributeAccessor('u', 0, false)
acc = mesh:gaussAttributeAccessor('sig', 2, true)
info = ValueInfo('node state variable', {id = 'T'})
info = ValueInfo('cell attribute', {id = 'u', dim = 2, hist = true})
info = ValueInfo('gauss attribute', {id = 'sig', dim = '2x2', hist = 4})
mesh:addNodeValueSet(info)
mesh:addCellAttributeSet(info)
mesh:addGaussAttributeSet(info)
acc:setValue(23, 37.0)
acc:setValue(10, {0.1, 0.2})
acc:setValue(10, 1, {-9, -9, -9, -9})
acc:value(23)
acc:value(10)
acc:value(10, 1)
value type
value id
value type
history capacity
Libera State 0 (current step)
Obs:
antigo State 0 passa a ser novo State 1
antigo State 1 passa a ser novo State 2
...
value id
locker
element id
gauss id
node id
value

## Slide 10: Interação com a malha: I/O
Carregar malha no GeMA a partir de arquivo
des = utils.loadMeshFromFile('mesh', './myDir/in.pos', 'nf', {'ux', 'uy'}, {'pp'})
...
...
...
utils.updateMeshFromFile(des)
nodal values
gauss values
id
file name
file type
deserializer

## Slide 11: Interação com a malha: I/O
Salvar malha do GeMA em um arquivo:
  Versão básica
  Versão avançada
file = utils.prepareMeshFile('mesh', './myDir/out', {'ux', 'uy'}, {'pp'})
for i=1, #times do
...
utils.addResultToMeshFile(file, times[i])
...
end
utils.closeMeshFile(file)
nodal values
gauss values
id
file name
file type
options
utils.saveMeshFile('mesh', './myDir/out', 'nf', {'ux', 'uy'}, {'pp'}, {allStates = true, split = true})
file object
current time

## Slide 12: Mesh mapping
Porque precisamos?
  Contexto de simulação multifísica e multi-escala
  Cada física possui um domínio com sua propria discretização / malha
  Diferentes resoluções, tipos de elementos, regras de integração
Qual é o objetivo?
  Mapear dado entre 2 malhas para integrar diversos modelos de simulações
  Permitir comunicação entre modelos com proveniência diversa (ex: simuladores externos)

## Slide 13: Processo de transferência de dados entre malhas
1
2
3
Malha Fonte
Malha Destino
1
2
3
Busca do elemento na malha fonte contendo o nó da malha de destino.
Interpolação do campo a ser transferido na posição do nó.
Transferência do valor interpolado para a malha de destino.
Notes: Scalar / Vetor / Matriz

## Slide 14: Indexação espacial
Bucket indexation = estrutura aceleradora (reduz a complexidade algorítmica)
  distribuição dos nós em sestas a partir de uma grade delimitadora
  point coord (x, y, z) grid coord (i, j, k) bucket list (id)
“Fast mapping of finite element field variables between meshes with different densities and element types” [Scrimieri, et al. 2014]

## Slide 15: Potencia do bucket index
Rotina 1: busca do nó mais próximo
  reduzir a zona de busca
  passo inicial para outras rotinas
Rotina 2: busca do elemento
Rotina 3: busca da menor distância
  tratar os pontos perto da borda
  busca de projetado
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
?
?

## Slide 16: Tipos de transferência e interpolação
A malha pode ter o dado nos nós ou nos GP
  dado nos nós das 2 malhas
  dado nos nós da malha fonte / valor nos GP da malha destino
  dado nos GP da malha fonte / valor nos nós da malha destino
  dado nos GP das 2 malhas
Interpolação: onde está o dado da malha fonte?

## Slide 17: Usar o mesh mapping na orquestração
Criar o bucket index
Processar a transferência de dados
local options = {
noDataMode = false,
noDataValue = -999.9,
noDataEps = 0.0001
}
local dstGauss = {true, true, false}
utils.meshMapping('meshDest', bucketIndex, {'ux', 'ux'}, {'porep'}, dstGauss, options)
bucketIndex = utils.buildBucketIndex('meshSource', ‘node', 20)
source id
bucket type
‘no data’ options
bucket capacity
destination id
node values
gauss values
transfer values on GP?
bucket

## Slide 18: Exemplo de mapping: acoplamento HM
malha H
malha M
Pore pressure

## Slide 19: Integração de simuladores externos
Preparação da malha GeMA para receber o dado
Leitura de arquivos de configuração
Provável preparação de input files
Manipulação/Conversão de arquivos (Neutral File)
Varias outras rotinas auxiliares ...
Processos
Transferência de dados entre malhas
Conexão com Simuladores Externos
Entrada e Saída de Dados
Objetivo
  Rodar o simulador de forma automática a traves da orquestração do script Lua
  Reproduzir automaticamente o ambiente de funcionamento dele
Requisito! Poder rodar simulador externo em linha de comandos

## Slide 20: Geoflux3D: Input files description
Input file | Data
geofluxdata.dat | Parameters for simulation
geofluxdata.post.msh | Mesh data in GID format (nodal coordinates and elements)
geofluxdata.prp | Mechanical, Hydraulic and Thermal properties
geofluxdata.bco | Boundary conditions
geofluxdata.pre | Initial conditions: porosities (0), hydraulic conductivities (Khy0) displacements (U0), pore pressures (P0), stresses (0) temperatures (T0), thermal conductivities (Kth0)

## Slide 21: Geoflux3D: Input files specification
geofluxdata.bco
geofluxdata.prp
geofluxdata.dat
porosities
stresses
Mechanical problems
displacements
hydraulic conductivities
Hydraulic problems
pore pressures
thermal conductivities
Thermal problems
temperatures
pore pressures
temperatures
Only if Barcelona model is used
Only if a creep model is used
porosities
Only if a critical state model is used
geofluxdata.post.msh
geofluxdata.pre

## Slide 22: Geoflux3D: Output files description
Output file | Data
geofluxdata.sai | Data of Simulation and convergence
geofluxdata.post.nod* | Results corresponding to observation nodes during the whole process
geofluxdata.post.res** | Nodal and Gauss point results in GID file format
geofluxdata.pos*** | Nodal and Gauss point results in Neutral file format
* Only primary variables (displacements, pore pressures and temperatures)
** Primary variables (displacements, pore pressures and temperatures)
Secondary variables (strains, stresses, hydraulic conductivities, thermal conductivities, velocities)
*** The same as the previous

## Slide 23: Integração do Geoflux no orquestramento
Esqueleto do Script Lua do orquestramento
HM explicit two-way Geoflux x Geoflux
function ProcessScript()
--------------- PREPARE MESHES FOR DATA TRANSFER ---------------
print('-- load hydraulic mesh nodes and cells')
print('-- add stress-strain gauss attributes to hydraulic mesh')
print('-- load mechanical mesh nodes and cells')
print('-- add porep gauss attribute to mechanical mesh')
--------------- MAIN SIMULATION LOOP ---------------
for i=1, nsteps do
-- Hydraulic simulation step --
print('-- deal with fixed files (bco, msh and prp)')
print('-- deal with dat file')
print('-- run geoflux3d')
if i == 1 then
print('-- load hydraulic values')
print('-- create bucket index for hydraulic mesh')
else
print('-- resize hydraulic values')
print('-- update hydraulic values')
end
-- Mechanical simulation step --
print('-- deal with fixed files (msh and prp)')
print('-- resize porep gauss attribute')
print('-- data exchange')
print('-- deal with bco and dat files')
print('-- run geoflux3d')
if i == 1 then
print('-- load mechanical values')
print('-- create bucket index for mechanical mesh')
else
print('-- resize mechanical values')
print('-- update mechanical values')
end
print('-- save mechanical mesh in pos file')
-- Hydraulic update step --
print('-- resize stress-strain gauss attribute')
print('-- stress-strain data exchange')
print('-- update hydraulic values')
print('-- save hydraulic mesh in pos file')
end
end

## Slide 24: Caso Elgin HM explicit two-way Geoflux x Geoflux
  Simulação axisimétrica com acoplamento HM
  ‘Pore pressure’ calculada nos nós da malha H é transferida nos nós da malha M para a simulação mecánica
  ‘Porosity’ e ‘Hydraulic Condutivity’ atualizada para passo hidráulico seguinte
malha H
malha M
Porep
Reservatório
Khy, Poro

## Slide 25: Caso Elgin HM explicit two-way Geoflux x Geoflux